Доклад

Получение концентрированного оксида углерода

Кроме синтез-газа для получения ряда продуктов требуется концентрированный оксид углерода, не содержащий водорода. Раньше его получали из кокса и диоксида углерода примерно в тех же условиях, как и синтез-газ:

С + СО2 ↔ 2СО

В настоящее время наиболее экономичным считается метод разделения синтез-газа, когда одновременно выделяется водород.

Различия в физических свойствах СО и Н2 столь велики, что для их разделения достаточна низкотемпературная конденсация под давлением, при которой используют холод полученных фракций, а недостающее количество холода поставляется за счет испарения жидкого азота. В оксид углерода переходят примеси из синтез-газа, и он содержит по 3 – 5 % (об.) СН4 и N2 + Ar.

Другой метод состоит в извлечении остаточного оксида углерода при производстве водорода из синтез-газа:

СО + Н2О ↔ СО2 + Н2

После очистки от СО2 в газе остается 2 – 4 % (об.) СО, являющегося катализаторным ядом в процессах гидрирования. Газ очищают от СО абсорбцией водными растворами аммиачных комплексов солей одновалентной меди:

Cu+(NH3)4 + CO ↔ Cu+(NH3)3CO + NH3

При снижении давления и повышении температуры выделяется оксид углерода с концентрацией до 99,0 – 99,9 %. В последнее время этот способ очистки от СО вытесняется более экономичным гидрированием СО в СН4.

Список литературы

1. Лебедев Н. Н. Химия и технология основного органического и нефтехимического синтеза. М., Химия. 1988. – 592 с.;

2. Паушкин Я. М., Адельсон С. В., Вишнякова Т. П. Технология нефтехимического синтеза. М., 1973. – 448 с.